## Slide 1: Analiza fizico-chimică și activitatea antimicrobiană a dezinfectanților
Author/s: Andrada Daniela (căs. POP) SZMICAL
Affiliation: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

## Slide 2: Cuprins
Introducere
Scopul și obiectivele
Rețeta de fabricație
Dozare digluconat de clorhexidină, lidocaină
Substanțe înrudite chimic
Activitatea antimicrobiană
Studii de stabilitate
Concluzii

## Slide 3: Introducere
Dezinfectanții sunt substanțe antimicrobiene care pot distruge toți agenții patogeni de pe suprafețe, materiale sau materii vii.
Eficiența dezinfectării sau sterilizării depinde de modul de aplicare, durata de acțiune și concentrația utilizată. Pentru a evalua eficacitatea acestora, substanțele dezinfectante pot fi analizate din punct de vedere fizico-chimic folosind diferite metode.
Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC) este una dintre tehnicile des utilizate în acest domeniu.

## Slide 4
Scopul acestei lucrări este de a prepara și ulterior de a determina proprietățile fizico-chimice și antimicrobiene a acestor dezinfectanți.
Obiectivele studiului sunt:
prepararea a două soluții de dezinfectanți
analiza fizico-chimică și antimicrobiană a dezinfectanților propuși
încadrarea în limitele admise

## Slide 5: Rețeta de fabricație
Tabel 1: Rețete de fabricație

## Slide 6: Dozare digluconat de clorhexidină
Cromatograma cu soluție etalon
Cromatograma cu soluție probă
Debit: 1,0 ml /min
Volum de injectare:10 µl
Lungime de undă:254 nm
Temperatura:30°C
Interval limită Dezinfectant I 0,426-0,474 | Dezinfectant I 0,4512 | Interval limită Dezinfectant II 0,852-0,948 | Dezinfectant II 0,9250
Fig.1
Fig.2
Tabel 2: Rezultate Dozare digluconat de clorhexidină, %

## Slide 7: Dozare lidocaină
Fig.3Cromatograma cu soluție etalon
Fig.4 Cromatograma cu soluție probă
Interval limită Dezinfectant 1,873-2,087 | Dezinfectant I 1,9980 | Dezinfectant II 2,0240
Tabel 3: Rezultate dozare lidocaină

## Slide 8: Substanțe înrudite chimic cu lidocaina
Impuritatea A ≤ 0,01 | DI | 0,0009 | DII | 0,0009
Impuritatea H ≤0,1 |  | 0,0012 |  | 0,0011
Orice impuritate, individual ≤0,1 |  | <0,05 |  | <0,05
Total impurități ≤ 0,5 |  | 0,022 |  | 0,020
Tabel 4: Rezultate substanțe înrudite chimic cu lidocaină, %
Fig.5

## Slide 9
Timp (min.) | Fază mobilă A (V/V %) | Fază mobilă B (V/V%)
0 - 2 | 100 | 0
2 - 32 | 100 → 80 | 0 → 20
32 - 37 | 80 | 20
37 - 47 | 80 → 70 | 20 → 30
47 -54 | 70 | 30
54 - 65 | 100 | 0
Fig. 6
Tabel 5: Gradient fază mobilă

## Slide 10
Tabel 6: Rezultate substanțe înrudite chimic cu digluconat de clorhexidină

## Slide 11: Impuritate P (4-cloroanilina)
Fig.7 Impuritate P
Tabel 7: Rezultate impuritate P

## Slide 12
Tabel 8: Rezultate activitatea antimicrobiană

## Slide 13: Studii de stabilitate flacon în uz
Tabel 9: Rezultate studii stabilitate flacon în uz

## Slide 14: Studii de stabilitate condiții normale
Tabel 10: Studii de stabilitate condiții normale D1

## Slide 15: Studii de stabilitate condiții normale
Tabel 11: Studii de stabilitate condiții normale D2

## Slide 16: Studii de stabilitate condiții accelerate
Tabel 12: Studii de stabilitate condiții accelerate

## Slide 17: Concluzii
Datele experimentale obținute pe cele 2 serii industriale de produs arată o bună stabilitate pe perioada studiată de 12 luni și pe perioada de stabilitate în condiții accelerate de 6 luni
Pe baza datelor prezentate mai sus, dezinfectantul este stabil pe toata perioada studiului de 30 zile de la prima deschidere a flaconului.
Conținutul în lidocaină și digluconat de clorhexidină se regăsește în limite, conform prevederilor pe toată perioada de testare.
Substanțele înrudite chimic și parametrul activitate antimicrobiană se încadrează în limita de admisibilitate, conform prevederilor, pe toată perioada de testare.

## Slide 18: Bibliografie
Farmacopeea Europeană, Ediția 10 (European Pharmacopeia 10th Edition: continuous updates to address new challenges - European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (edqm.eu))
Farmacopeea Europeană, Ediția 7
Farmacopeea Americană USP 30 NF 25 (USP 30–NF 25 | USP-NF (uspnf.com))
Farmacopeea Americană USP 42 NF 25